## Slide 1
вступает в силу с 01.07.2020
Кузнецова Светлана Сергеевна
главный специалист отдела развития жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.06.2020 № 950
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

## Slide 2
I. Правила содержания общего имущества (ПП РФ № 491)
Пункт 7
В состав ОИ
не включается
интеллектуальная система учета ЭЭ, в том числе ОПУ, обеспечивающие возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета ЭЭ, обязанность по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию, а также последующей эксплуатации которых возлагается на гарантирующих поставщиков ЭЭ в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике».
Пункт 10
ОИ
должно содержаться в состоянии, подразумевающем обеспечение установки и ввода в эксплуатацию ОПУ, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка ПУ и т.д.)
за исключением случаев, когда обязанность по установке и вводу в эксплуатацию ПУ ЭЭ возложена на гарантирующего поставщика в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике».

## Slide 3
II. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания ОИ (ПП № 290)
Пункт 20
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД:
обеспечение сохранности ОПУ ЭЭ, установленного в помещениях, отнесенных к ОИ МКД, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета ЭЭ

## Slide 4
III. ПРАВИЛА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЭ (ПП РФ № 861)
Пункт 15(1)
В случае нарушения сетевой организацией обязанностей по обеспечению коммерческого учета ЭЭ на розничных рынках ЭЭ и для оказания КУ по ЭСН, предусмотренных п. 5 ст. 37 ФЗ «Об электроэнергетике»,
стоимость услуг по передаче ЭЭ определяется с учетом особенностей, установленных разделом X Основных положений функционирования розничных рынков ЭЭ и раздела VII Правил 354

## Slide 5
IV. Правила предоставления КУ (утв. ПП РФ № 354)
Пункт 2
«сетевая организация» - организация, владеющая на праве собственности/ на ином установленном ФЗ основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче ЭЭ и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) ЮЛ и ФЛ к электрическим сетям, а также осуществляющая заключение договоров об оказании услуг по передаче ЭЭ с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть
Понятия «гарантирующий поставщик э/энергии» и «интеллектуальная система учета э/энергии» используются в Правилах 354 в значениях, определенных ФЗ «Об электроэнергетике»

## Slide 6
Пункт 18
В случае если в соответствии с Правилами ИКУ потребителям в МКД, в котором расположено НЖП собственника, не является РСО,
собственник НЖП в МКД обязан в течение 5 дней после заключения договоров ресурсоснабжения с РСО представить ИКУ их копии, а также в порядке и сроки, которые установлены Правилами для передачи потребителями информации о показаниях ИПУ, - данные об объемах КР, потребленных за расчетный период по указанным договорам,
за исключением случаев, когда НЖП оснащено ПУ ЭЭ, присоединенным к интеллектуальной системе учета ЭЭ, а также в случае, если ЭСН НЖП осуществляется без использования ОИ МКД.

## Slide 7
Пункт 18
В отношении НЖП, ЭСН которых осуществляется с использованием ОИ МКД, оснащенных ПУ ЭЭ, присоединенными к интеллектуальной системе учета ЭЭ,
гарантирующий поставщик обеспечивает снятие показаний таких ПУ, а также их представление ИКУ, а в случаях, предусмотренных подп. «е» и «ж» п. 17 Правил, УО, ТСЖ/ЖСК, осуществляющим управление МКД в соответствии с требованиями Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ, утв. ПП РФ от 19.06.2020 № 890,
в сроки, которые установлены Правилами и Правилами 124

## Slide 8
Пункт 19
После присоединения ПУ ЭЭ к интеллектуальной системе учета ЭЭ в
договор включаются положения об осуществлении сбора, обработки и передачи показаний ПУ ЭЭ в автоматическом режиме с использованием такой системы

## Slide 9
Пункт 31
ИКУ обязан:
е) при наличии ОПУ ежемесячно снимать
/ получать от гарантирующего поставщика, если такой ПУ должен быть присоединен к интеллектуальной системе учета ЭЭ, показания такого ПУ в период с 23-го по 25-е число текущего месяца
е(1)) осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний ИПУ, распределителей, установленных вне ЖП/НЖП, проверку состояния таких ПУ (если договором, содержащим положения о предоставлении КУ, и (или) решениями ОСС не установлен иной порядок снятия показаний таких ПУ).
Требования данного подпункта не распространяются на случаи, когда ИПУ ЭЭ должны быть присоединены к интеллектуальной системе учета ЭЭ

## Slide 10
Пункт 31
ИКУ обязан:
ж) принимать от потребителей показания ИПУ, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях ПУ (телефон, ГИС ЖКХ, Интернет и др.), и использовать показания, полученные не позднее 25-го числа расчетного месяца, при расчете размера платы за КУ за тот расчетный период, за который были сняты показания, если ПУ ЭЭ не подключен к интеллектуальной системе учета ЭЭ, а также проводить проверки состояния указанных ПУ
В отношении ОПУ, ИПУ ЭЭ, подключенных к интеллектуальной системе учета ЭЭ, обязанность по снятию показаний с ПУ возлагается на гарантирующего поставщика, который является владельцем соответствующей интеллектуальной системы учета ЭЭ, а предоставление показаний таких ПУ осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ
з) уведомлять потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в платежных документах о последствиях недопуска потребителем гарантирующего поставщика (сетевой организации - в отношении ЖД) для установки и ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ и иного оборудования, в том числе необходимого для присоединения такого ПУ к интеллектуальной системе учета ЭЭ, в случаях, предусмотренных разделом VII Правил;
з(2)) уведомлять потребителя о присоединении ОДПУ/ИПУ ЭЭ к интеллектуальной системе учета ЭЭ и начале предоставления показаний указанных ПУ посредством интеллектуальной системы учета ЭЭ

## Slide 11
Пункт 31
ИКУ обязан:
п) предоставить потребителю сведения о последствиях недопуска гарантирующего поставщика (сетевой организации в отношении ЖД) для установки, ввода в эксплуатацию, поверки, технического обслуживания и присоединения к интеллектуальной системе учета ЭЭ ПУ, расположенного в таком помещении, в случаях, предусмотренных разделом VII Правил;
с) обеспечить установку и ввод в эксплуатацию ОПУ, а также установку и ввод в эксплуатацию ПУ ЭЭ, в отношении которых выполнение указанных мероприятий возложено на гарантирующего поставщика;
т(1)) обеспечивать допуск гарантирующих поставщиков и сетевых организаций к местам установки ПУ ЭЭ в целях реализации их обязанностей по установке ПУ ЭЭ в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, а также предоставлять документацию, предусмотренную подп. «г(1)» п. 18 Правил 124;
у) осуществлять по заявлению потребителя, за исключением предусмотренных п. 80(1) Правил случаев, когда обязанность по установке и вводу в эксплуатацию ПУ ЭЭ возложена на гарантирующего поставщика (сетевую организацию - в отношении ЖД), ввод в эксплуатацию установленного ИПУ,
а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за КУ исходя из показаний введенного в эксплуатацию ПУ, в том числе установленного гарантирующим поставщиком (сетевой организацией - в отношении ЖД) в предусмотренных п. 80(1) Правил случаях

## Slide 12
Пункт 31(1)
УО, ТСЖ, ЖСК обязаны:
д) при наличии ОПУ ежемесячно снимать показания ПУ в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и не позднее 26-го числа текущего месяца направлять полученные показания РСО
В отношении ОПУ, подключенных к интеллектуальной системе учета ЭЭ, обязанность по снятию показаний с ПУ ЭЭ возлагается на владельца соответствующей интеллектуальной системы учета ЭЭ, а предоставление показаний таких ПУ ЭЭ осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ;
е) предоставлять РСО ежемесячно, не позднее 26-го числа текущего месяца, показания ИПУ
В отношении ИПУ ЭЭ, подключенных к интеллектуальной системе учета ЭЭ, обязанность по снятию показаний с ПУ возлагается на владельца интеллектуальной системы учета ЭЭ, а предоставление показаний таких ПУ осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ;
з) обеспечить установку и ввод в эксплуатацию ОПУ, за исключением случаев установки и ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ, в отношении которых выполнение указанных мероприятий возложено на гарантирующего поставщика

## Slide 13
Пункт 32
ИКУ имеет право:
б) требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем ЖП/НЖП представителей ИКУ (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния ВКО, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков предоставления КУ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время,
а также требовать допуска гарантирующего поставщика, когда обязанность по установке ПУ ЭЭ возложена на гарантирующего поставщика, сетевую организацию;
г) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности передаваемых потребителем ИКУ сведений о показаниях ИПУ, распределителей, а также проверку состояния указанных ПУ (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных ПУ вне помещений и домовладений в месте, доступ ИКУ к которому может быть осуществлен без присутствия потребителя, и в НЖП), за исключением случаев, когда установленный ПУ ЭЭ присоединен к интеллектуальной системе учета ЭЭ

## Slide 14
Пункт 32
ИКУ имеет право:
г(1)) устанавливать при вводе ПУ в эксплуатацию/ при последующих плановых (внеплановых) проверках ПУ на ИПУ ЭЭ, ХВ и ГВ, ТЭ контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу ПУ, за исключением случаев, когда обязанность по установке ПУ ЭЭ возложена на гарантирующего поставщика, сетевую организацию. При согласовании с лицом, ответственным за установку ПУ ЭЭ, ИКУ вправе устанавливать конструкции, защищающие ПУ ЭЭ от несанкционированного вмешательства в его работу;
д) приостанавливать / ограничивать подачу потребителю КР, в том числе с использованием соответствующих функций интеллектуальной системы учета ЭЭ;
е(2)) осуществлять установку и ввод в эксплуатацию ОПУ в МКД, собственники помещений в которых имеют обязанность по оснащению МКД ОПУ ХВ, ГВ, ЭЭ, ТЭ и которые не оснащены такими ПУ, за исключением случаев установки и ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ, в отношении которых выполнение указанных мероприятий возложено на гарантирующего поставщика /сетевую организацию;
е(4)) принимать участие во вводе в эксплуатацию ПУ ЭЭ в случаях, когда обязанность по установке ПУ ЭЭ возложена на гарантирующего поставщика /сетевую организацию;

## Slide 15
Пункт 33
Потребитель имеет право:
з) принимать решение об установке ИПУ и обращаться за выполнением действий по установке такого ПУ к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности,
за исключением случаев установки и ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ, в отношении которых выполнение указанных мероприятий возложено на гарантирующего поставщика / сетевую организацию;
и) требовать от ИКУ совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного потребителем / привлеченным им лицом ИПУ ЭЭ, даже если такой ПУ по функциональным возможностям отличается от ОПУ, которым оснащен МКД, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы за КУ исходя из показаний ПУ начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода ПУ в эксплуатацию, за исключением случаев организации учета ЭЭ в соответствии с п. 80(1) Правил;
к) требовать от ИКУ совершения действий по техническому обслуживанию ИПУ и распределителей в случае, когда ИКУ принял на себя такую обязанность по договору, содержащему положения о предоставлении КУ, за исключением случаев установки и ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ, в отношении которых выполнение указанных мероприятий возложено на гарантирующего поставщика /сетевую организацию;

## Slide 16
Пункт 33
Потребитель имеет право:
к(1)) при наличии ИПУ ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания ИКУ, не позднее 25-го числа текущего расчетного периода, за исключением случаев, когда установленный и введенный в эксплуатацию ПУ ЭЭ присоединен к интеллектуальной системе учета ЭЭ;
Пункт 33
Потребитель имеет право:
к(6)) требовать от гарантирующего поставщика, сетевой организации совершения действий по оснащению помещения в МКД, ЖД ИПУ ЭЭ, вводу их в эксплуатацию, а также их поверке, замене и техническому обслуживанию;
к(7)) требовать от гарантирующего поставщика, сетевой организации в случаях, когда обязанность по установке ПУ ЭЭ возложена на указанные организации, проверки состояния ИПУ в срок, не превышающий:
- 15 рабочих дней со дня получения ИКУ от потребителя заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его ПУ в случае, когда ИКУ является гарантирующий поставщик и указанный ПУ установлен им;
- 15 рабочих дней со дня получения гарантирующим поставщиком (сетевой организацией) заявления потребителя от ИКУ, при этом ИКУ обязан уведомить потребителя, направившего такое заявление, о его переадресации гарантирующему поставщику (сетевой организации), при этом указанное заявление должно быть переадресовано не позднее одного рабочего дня со дня его получения ИКУ

## Slide 17
Пункт 34
Потребитель обязан:
г) в целях учета потребленных КУ использовать ОПУ, ИПУ, распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, требованиям раздела VII Правил и прошедшие поверку;
г(1)) в целях учета потребленных КУ использовать ОПУ, установленные ИКУ/иной организацией, которая в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении», ФЗ «Об электроэнергетике» обязана осуществить оснащение МКД ОПУ ХВ, ГВ, ЭЭ и ТЭ в случае, если собственниками помещений в МКД не исполнена установленная законодательством РФ обязанность по оснащению МКД ОПУ
г(2)) сохранять установленные ИКУ, гарантирующим поставщиком / сетевой организацией при вводе ПУ в эксплуатацию / при последующих плановых (внеплановых) проверках ПУ на ИПУ ЭЭ, ХВ и ГВ, ТЭ контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу ПУ, конструкции, защищающие ПУ ЭЭ от несанкционированного вмешательства в его работу;

## Slide 18
Пункт 34
Потребитель обязан:
ж) допускать ИКУ в занимаемое ЖП/ЖД для снятия показаний ИПУ и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия / отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких ПУ и распределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в П. 85 Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, за исключением случаев, если установленный и введенный в эксплуатацию ПУ присоединен к интеллектуальной системе учета ЭЭ;
ж(1)) допускать представителей гарантирующего поставщика, сетевой организации в занимаемое помещение в МКД / ЖД для установки, ввода в эксплуатацию, поверки, обслуживания и проверки состояния ИПУ ЭЭ, а также присоединения ПУ к интеллектуальной системе учета ЭЭ, а также обеспечивать сохранность указанных ПУ со дня подписания акта о вводе ПУ ЭЭ в эксплуатацию;
Пункт 35
Потребитель не вправе:
г) самовольно нарушать пломбы на ПУ и в местах их подключения (крепления) /конструкции, защищающие ПУ от несанкционированного вмешательства в его работу, демонтировать ПУ и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных ПУ, а также в работу оборудования / программных средств, входящих в состав интеллектуальной системы учета ЭЭ, использовать оборудование и иные технические устройства / программные средства, позволяющие искажать показания ПУ

## Slide 19
Пункт 39
Если при расчете размера платы за КУ применению подлежит двухставочный, дифференцированный по зонам суток тариф (цена), то ИКУ в целях расчета постоянной составляющей платы обязан рассчитать в порядке согласно приложению N 2 приходящееся на каждое ЖП/НЖП в МКД количество единиц той постоянной величины (мощность, нагрузка и т.д.), которая установлена законодательством РФ о государственном регулировании тарифов для расчета постоянной составляющей платы.
Пункт 42
Когда обязанность по установке ПУ ЭЭ возложена на гарантирующего поставщика, сетевую организацию, указанные повышающие коэффициенты не применяются.
УТРАТИЛ СИЛУ - абзац 2 пункта 44
Начисления за ОДН при НСУ, если способ управления не выбран/ не реализован больше не ограничены Н

## Slide 20
Пункт 59
Плата за КУ, предоставленную потребителю в ЖП/НЖП за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления КР потребителем, определенного по показаниям ИПУ за период не менее 6 месяцев, а если период работы ПУ составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев, в следующих случаях и за указанные расчетные периоды:
а) в случае выхода из строя / утраты ранее введенного в эксплуатацию ИПУ / истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет КР путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного ПУ, но не более 3 расчетных периодов подряд для ЖП и не более 2 расчетных периодов подряд для НЖП (за исключением КУ по ЭСН в предусмотренных п. 80(1) Правил случаях);
б) в случае непредставления потребителем показаний ИПУ за расчетный период в сроки, установленные Правилами, / договором, содержащим положения о предоставлении КУ, /решением ОСС помещений в МКД, - начиная с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания ПУ до расчетного периода (включительно), за который потребитель представил ИКУ показания ПУ, но не более 3 расчетных периодов подряд (за исключением КУ по ЭСН в предусмотренных п. 80(1) Правил случаях);
г) в отношении КУ по ЭСН в предусмотренных разделом VII Правил случаях, когда обязанность по установке ИПУ возлагается на гарантирующего поставщика в случае выхода из строя / утраты ранее введенного в эксплуатацию ИПУ / истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, / в случае непредставления показаний такого прибора учета за расчетный период в сроки, установленные Правилами,
- начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет КР путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям ИПУ

## Slide 21
Пункт 60(3)
В случае двукратного недопуска потребителем в занимаемое им ЖП/НЖП представителей гарантирующего поставщика для установки ИПУ, общих (квартирных) ПУ ЭЭ, ввода их в эксплуатацию, проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию ПУ, а также для проведения работ по обслуживанию ПУ и их подключения к интеллектуальной системе учета ЭЭ
плата за КУ по ЭСН рассчитывается исходя из Н с применением к стоимости повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5, начиная с расчетного периода, когда гарантирующим поставщиком был составлен повторный акт об отказе в допуске к ПУ и месту установки ПУ
Пункт 80
Начиная с 01.01.2022 допуску в эксплуатацию подлежат ОПУ, ИПУ ЭЭ, соответствующие Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ

## Slide 22
Пункт 82
ИКУ обязан:
а) проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию ИПУ ЭЭ и распределителей, факта их наличия / отсутствия, за исключением случаев, если ПУ ЭЭ установлен начиная с 01.07.2020. В отношении ПУ ЭЭ, установленных с 01.07.2020, проверки таких ПУ проводятся гарантирующим поставщиком, сетевой организацией;
б) проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях ИПУ ЭЭ и распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего ПУ на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний осуществляют потребители), в том числе до присоединения к интеллектуальной системе учета ЭЭ в порядке, предусмотренном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ, ПУ ЭЭ, установленного гарантирующим поставщиком

## Slide 23
Пункт 80(1)
Установка и эксплуатация ИПУ ЭЭ в МКД, а также эксплуатация ОПУ, за исключением случаев организации учета ЭЭ в НЖП МКД, ЭСН которых осуществляется без использования ОИ, осуществляются гарантирующим поставщиком в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике с учетом Правил
Для учета потребляемой ЭЭ подлежат использованию ПУ класса точности, соответствующего требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ
До 31.12.2021 допускается установка гарантирующими поставщиками ПУ, реализующих в полном объеме функции, предусмотренные требованиями Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ
Используемые поверенные приборы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем пункте, могут быть использованы вплоть до истечения срока эксплуатации / до выхода таких ПУ из строя или их утраты
Собственник помещения в МКД, ЖД обязан обеспечить сохранность и целостность ПУ ЭЭ, включая пломбы и знаки визуального контроля, а также иного оборудования, входящего в состав интеллектуальной системы учета ЭЭ, установленного внутри такого помещения / дома и нести перед гарантирующим поставщиком / сетевой организацией ответственность за убытки, причиненные неисполнением этой обязанности.
Гарантирующие поставщики обязаны обеспечить сохранность и целостность ИПУ ЭЭ, установленных ими в отношении ЖП/НЖП и находящихся вне границ таких помещений МКД, ЭСН которых осуществляется с использованием ОИ в МКД.
Собственники (пользователи) ЖП/НЖП МКД, ЖД, лица, ответственные за содержание ОИ МКД, не вправе по своему усмотрению демонтировать ПУ ЭЭ, ограничивать к ним доступ, вмешиваться в работу каналов удаленного сбора, обработки и передачи показаний ПУ, в любой иной форме препятствовать их использованию для обеспечения и осуществления контроля коммерческого учета ЭЭ, в том числе проведению проверок целостности и корректности работы таких ПУ

## Slide 24
Пункт 80(2)
Установка ИПУ ЭЭ в МКД должна быть осуществлена гарантирующим поставщиком не позднее 6 месяцев:
- с даты истечения интервала между поверками / срока эксплуатации ПУ, если соответствующая дата установлена в договоре энергоснабжения;
- с даты получения обращения потребителя /ИКУ, если обращение потребителя поступило ИКУ, об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, о выходе ПУ ЭЭ из строя и его неисправности;
- с даты выявления истечения срока интервала между поверками, срока эксплуатации, неисправности ПУ ЭЭ в ходе проведения его проверки / с даты получения обращения от ИКУ, если проверки проводились ИКУ.
В случае нарушения гарантирующим поставщиком обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации ПУ ЭЭ стоимость КУ по ЭСН, предоставляемых потребителю, в отношении которого нарушены соответствующие обязанности, снижается на величину, равную 20% стоимости КУ по ЭСН за каждый месяц со дня получения претензии от потребителя, в том числе через ИКУ до даты ввода ПУ ЭЭ в эксплуатацию
Начиная с 4-го месяца со дня получения претензии от потребителя о неисполнении соответствующих обязанностей гарантирующим поставщиком / сетевой организацией величина снижения стоимости КУ по ЭСН составляет 40 % стоимости таких услуг вплоть до даты ввода ПУ ЭЭ в эксплуатацию.
Снижение стоимости КУ не применяется и не учитывается при расчете стоимости услуг по передаче ЭЭ по договору на оказание таких услуг, стоимости ЭЭ по договору энергоснабжения в случае, если гарантирующий поставщик или сетевая организация не были допущены до мест установки ПУ ЭЭ

## Slide 25
Пункт 81
Оснащение ЖП/НЖП ПУ, ввод установленных ПУ в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником ЖП/НЖП, за исключением случаев, предусмотренных п. 80(1) Правил.
Ввод установленного ПУ в эксплуатацию осуществляется ИКУ в том числе на основании заявки собственника ЖП/НЖП, поданной ИКУ, за исключением случаев, предусмотренных п. 80(1) Правил.
В случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, ввод ПУ ЭЭ в эксплуатацию осуществляется гарантирующим поставщиком, при этом потребитель и ИКУ вправе принять участие во вводе такого ПУ ЭЭ в эксплуатацию по их желанию. В случае установки ПУ ЭЭ вне ЖП/НЖП потребитель вправе принять участие во вводе ПУ ЭЭ в эксплуатацию
В случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, гарантирующий поставщик направляет исполнителю и потребителю уведомление о дате и времени ввода прибора учета э/энергии в эксплуатацию.
Установленный ПУ должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки. При этом ИКУ обязан начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода ПУ в эксплуатацию, осуществлять расчет размера платы за соответствующий вид КУ исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета.
В случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, ПУ ЭЭ вводится в эксплуатацию не позднее месяца со дня его установки.

## Slide 26
Пункт 81(1)
ИКУ и потребитель вправе согласовать с гарантирующим поставщиком иные дату и время ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ,
направив предложение гарантирующему поставщику в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от гарантирующего поставщика.
В случае если для установки и ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ, а также для его присоединения к интеллектуальной системе учета ЭЭ требуется допуск в ЖП/НЖПв МКД,
потребитель обязан обеспечить допуск гарантирующему поставщику в такое помещение в согласованный срок.

## Slide 27
Пункт 81(2)
Если ИКУ не явился в предложенные в заявке дату и время для осуществления ввода ПУ ЭЭ в эксплуатацию (а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, потребитель и ИКУ не явились в указанные в уведомлении дату и время), и (или) предложенные ИКУ
новые дата и время были позднее сроков, установленных п. 81(1) Правил (а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, потребитель и ИКУ не согласовали с гарантирующим поставщиком иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию ПУ ЭЭ),
ПУ ЭЭ считается введенным в эксплуатацию с даты направления в адрес ИКУ заявки, отвечающей требованиям, установленным п. 81 Правил
(а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, с даты, указанной в уведомлении),
и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления КУ

## Slide 28
Пункт 81(3)
В случае выполнения монтажа ПУ ИКУ ввод в эксплуатацию осуществляется ИКУ путем оформления и подписания акта ввода ПУ в эксплуатацию, предусмотренного п. 81(6) Правил, за исключением случаев, предусмотренных п. 80(1) Правил
Пункт 81(6)
По результатам проверки ПУ ИКУ, а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, - гарантирующий поставщик, сетевая организация оформляют акт ввода ПУ в эксплуатацию, в котором указываются:
ж) характеристики соответствия пломб поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на день начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);
з) результат проверки;
и) информация о присоединении ПУ ЭЭ к интеллектуальной системе учета

## Slide 29
Пункт 81(7)
Акт ввода ПУ в эксплуатацию составляется в 2 экземплярах и подписывается потребителем и представителями ИКУ, принимавшими участие в процедуре ввода ПУ в эксплуатацию,
а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, составляется в 3 экземплярах и подписывается потребителем, представителями ИКУ и гарантирующим поставщиком / сетевой организацией и при условии, что такие лица принимали участие в процедуре ввода ПУ ЭЭ в эксплуатацию
Пункт 81(8)
Перед подписанием акта ввода ПУ в эксплуатацию (при отсутствии оснований для отказа ввода) представитель ИКУ осуществляет установку контрольных пломб на приборе учета,
а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, - контрольная пломба на ПУ ЭЭ устанавливается гарантирующим поставщиком, сетевой организацией

## Slide 30
Пункт 81(11)
ПУ ЭЭ должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу.
В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу ПУ ЭЭ ИКУ, гарантирующий поставщик / сетевая организация с учетом особенностей, установленных п. 80(1) Правил, при установке ПУ ЭЭ, проведении очередной проверки состояния ПУ ЭЭ потребителя
вправе установить контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу ПУ ЭЭ, а также конструкции, защищающие ПУ ЭЭ от несанкционированного вмешательства в их работу с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взимается.
При проведении ИКУ, а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, гарантирующим поставщиком, сетевой организацией проверки состояния ПУ ЭЭ проверке подлежат:
наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу ПУ,
а также наличие информации о несанкционированном вскрытии клемной крышки ПУ ЭЭ и факта события воздействия магнитных полей на элементы ПУ ЭЭ в соответствии с предельными значениями, определенными Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ

## Slide 31
Пункт 81(13)
Потребитель в случае выхода ПУ из строя обязан незамедлительно известить об этом ИКУ, сообщить показания ПУ на момент его выхода из строя и обеспечить устранение выявленной неисправности в течение 30 дней со дня выхода ПУ из строя, за исключением случаев, предусмотренных п. 80(1) Правил.
В случае если ответственность за организацию учета ЭЭ возложена на гарантирующего поставщика / сетевую организацию в соответствии с п. 80(1) Правил, при обнаружении потребителем неисправности ПУ ЭЭ, в том числе внешних повреждений,
потребитель обязан в течение одного рабочего дня известить об этом гарантирующего поставщика, сетевую организацию

## Slide 32
Пункт 81(14)
Установленный ПУ, в том числе после поверки, опломбируется лицом, указанным в п. 81(8) Правил (гарантирующим поставщиком),
ИКУ без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих ПУ производится ИКУ повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем / третьим лицом

## Slide 33
Пункт 83
Проверки должны проводиться ИКУ не реже 1 раза в год, а если проверяемые ПУ ЭЭ расположены в ЖП потребителя, то не чаще 1 раза в 3 месяца.
Также указанные проверки проводятся гарантирующим поставщиком, сетевой организацией
В случае если требуется доступ в ЖП/НЖП, ЭСН которого осуществляется с использованием ОИ, проверки проводятся в согласованные с потребителем дату и время в порядке, предусмотренном п. 85 Правил, а в отношении ЖП - не чаще 1 раза в 3 месяца
Проверки в отношении ПУ ЭЭ, установленных в НЖП, ЭСН которых осуществляется без использования ОИ, проводятся в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков ЭЭ N 442
Пункт 84
При непредставлении потребителем ИКУ показаний ИПУ в течение 6 месяцев подряд, за исключением случаев присоединения общих (квартирных) ПУ ЭЭ к интеллектуальной системе учета, ИКУ не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, иного срока, установленного договором, содержащим положения о предоставлении КУ, и (или) решениями ОСС, обязан провести проверку и снять показания ПУ.

## Slide 34
Пункт 85
Проверки, если для их проведения требуется доступ в ЖП потребителя, осуществляются ИКУ и (или) гарантирующим поставщиком в следующем порядке, если договором не предусмотрено иное:
а) ИКУ, а в случаях, установленных п. 80(1) Правил, - гарантирующий поставщик направляет потребителю не позднее 14 дней до даты проведения проверки способом, предусмотренным подп. «а» п. 119 Правил, извещение о предполагаемых дате (датах) и времени проведения проверки, о необходимости допуска в указанное время представителей ИКУ и (или) гарантирующего поставщика для совершения проверки с обязательным разъяснением последствий бездействия потребителя / его отказа в допуске представителей ИКУ и (или) гарантирующего поставщика к ПУ ЭЭ;
б) потребитель обязан обеспечить допуск указанных в подп. «а» настоящего пункта лиц в занимаемое потребителем ЖП для проведения проверки в указанное в извещении время, за исключением случая, когда потребитель не может обеспечить допуск представителей ИКУ и (или) гарантирующего поставщика в занимаемое потребителем ЖП по причине временного отсутствия, о чем он обязан сообщить указанным лицам в срок не позднее 2 дней до даты проведения проверки, указанной в извещении, с указанием иных возможных даты (дат) и времени допуска для проведения проверки, удобных для потребителя, при этом предложенная потребителем дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты, когда поступило сообщение от потребителя, и позднее 3 дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки;
в) лица, указанные в подп. «а» настоящего пункта, обязаны провести проверку в указанные в подп. «а» настоящего пункта дату и время, а при наличии сообщения потребителя об ином времени в соответствии с подп. «б» настоящего пункта - в указанные в таком сообщении дату и время. По итогам проверки указанное лицо обязано незамедлительно составить акт проверки в порядке, установленном п. 85(1) Правил;
г) если потребитель не обеспечил допуск представителей ИКУ и (или) гарантирующего поставщика в занимаемое потребителем ЖП в дату и время, указанные в извещении о проведении проверки или в предусмотренном подп. «б» настоящего пункта сообщении потребителя, и при этом в отношении потребителя, проживающего в ЖП, у указанных лиц отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом ЖП, такие лица составляют акт об отказе в допуске к ПУ ЭЭ;
д) лица, указанные в подп. «а» настоящего пункта, обязаны провести проверку и составить акт проверки в течение 10 дней после получения от потребителя, в отношении которого оставлен акт об отказе в допуске к ПУ ЭЭ, заявления о готовности обеспечить допуск таких лиц в помещение для проверки.

## Slide 35
Пункт 85(1)
Акты составляются ИКУ, а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, - гарантирующим поставщиком, немедленно после окончания соответствующих проверок.
Акты подписываются представителем ИКУ, а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, - гарантирующим поставщиком, проводившим проверку и потребителем (его представителем) и включают следующие сведения:
г) подписи ИКУ, а в случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, - гарантирующего поставщика, потребителя (его представителя);
Пункт 85(2)
В случаях, предусмотренных п. 80(1) Правил, при отсутствии ИКУ при составлении указанного акта гарантирующий поставщик передает один экземпляр акта ИКУ для применения при начислении размера платы за КУ по ЭСН

## Slide 36
V. Правила, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами (ПП № 124)
Пункт 2
дополнен новыми определениями - аналогично понятиям, введенным в Правила 354 (сетевая организация и т.д.)
Пункт 18
В договоре ресурсоснабжения также предусматриваются условия:
г) определенное с учетом требований законодательства РФ об энергосбережении условие о разграничении обязательств сторон по оборудованию МКД ОПУ и (или) принятых по соглашению с собственниками ЖП/НЖП МКД обязательств по оборудованию ИПУ и ОПУ, включая обеспечение доступа к ОИ для целей установки таких ПУ, а также обязательство сторон по обеспечению работоспособности и соблюдению в течение всего срока действия договора ресурсоснабжения требований к эксплуатации ПУ, установленных в соответствии с законодательством РФ, за исключением договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки ЭЭ);
г(1)) в отношении договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки ЭЭ) предусматриваются особенности, установленные п. 18(1) и 18(2) Правил.
д) обязательства сторон по снятию и передаче показаний ПУ и (или) иной информации, используемых для определения объемов поставляемого КР. Если иное не установлено соглашением сторон, ИКУ предоставляет РСО соответствующую информацию не позднее 26-го числа расчетного месяца. В отношении договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки ЭЭ) указанные обязательства устанавливаются с учетом требований законодательства РФ об электроэнергетике и Правил 354, в том числе в части получения ИКУ показаний ПУ ЭЭ, установленных в МКД, с использованием интеллектуальной системы учета ЭЭ в порядке, предусмотренном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ

## Slide 37
е) обязанность ИКУ уведомлять РСО о сроках проведения ИКУ проверки достоверности представленных потребителями сведений о показаниях ИПУ и (или) проверки их состояния и право представителей РСО участвовать в таких проверках. В отношении договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки ЭЭ) указанные обязательства устанавливаются с учетом требований законодательства РФ об электроэнергетике и Правил 354;
е(1)) обязательства РСО по передаче ИКУ показаний ИПУ и (или) иной информации, используемой для определения объемов потребления КР, сроки и порядок передачи указанной информации, а также обязанность РСО уведомлять ИКУ о сроках проведения РСО проверки достоверности представленных потребителем сведений о показаниях ПУ и (или) проверки их состояния и право представителей ИКУ участвовать в таких проверках в случаях, предусмотренных п. 21(1) Правил, за исключением случая, если обязательства по сбору такой информации осуществляются ИКУ по соглашению с РСО. В отношении договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки ЭЭ) указанные обязательства устанавливаются с учетом требований законодательства РФ об электроэнергетике и Правил 354;
ж) обязанность ИКУ предоставить РСО возможность подключения ОПУ к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний ПУ и интеллектуальным системам учета ЭЭ, а также оказать содействие в согласовании возможности подключения к таким системам ИПУ;
з) порядок взаимодействия сторон при выявлении неисправности ОПУ, прочего оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета ЭЭ, а также порядок расчета размера платы за поставленный КР в указанном случае;
и) иные условия, указанные в НПА в сфере ресурсоснабжения, а также условия, которые стороны сочтут необходимыми в том числе в Основных положениях функционирования розничных рынков ЭЭ и в Правилах 354

## Slide 38
Пункт 18(1):
В отношении договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки ЭЭ) оборудование МКД ОПУ, ИПУ осуществляется гарантирующим поставщиком в порядке, предусмотренном законодательством РФ об электроэнергетике и Правилами 354.
В договоре энергоснабжения (купли-продажи, поставки ЭЭ) дополнительно устанавливается:
- порядок допуска, установленный Правилами 124, гарантирующего поставщика лицом, ответственным за содержание ОИ, к местам установки ОПУ ЭЭ, индивидуальных, общих (квартирных) ПУ ЭЭ, установленных в местах, которые отнесены к ОИ МКД, для целей проведения проверок наличия / отсутствия ИПУ и их технического состояния, работ по установке, поверке, техническому обслуживанию и присоединению к интеллектуальной системе учета ЭЭ ПУ, установленных в МКД;
- участие заинтересованных сторон во вводе в эксплуатацию ПУ, установленных гарантирующим поставщиком;
- обязательство исполнителя, УО, ТСЖ, ЖСК по запросу гарантирующего поставщика в течение 10 дней со дня получения запроса передать документы и информацию, указанные в П. 18(2) Правил, в том числе информацию о сроках эксплуатации, истечении срока поверки указанных ПУ;
- обязанность УО, ТСЖ, ЖСК обеспечивать сохранность установленного и введенного в эксплуатацию ОПУ ЭЭ, установленного в помещении, отнесенном к ОИ МКД, с момента подписания акта приемки ПУ в эксплуатацию. В отношении оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета ЭЭ, обязательства по сохранности указанного оборудования возникают с момента предоставления гарантирующим поставщиком оборудования, необходимого для предоставления минимального набора функций интеллектуальных систем учета ЭЭ в порядке, установленном Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ;
- ответственность исполнителя, УО, ТСЖ, ЖСК за необеспечение указанных в Правилах 354, Основных положениях функционирования розничных рынков ЭЭ и Правилах 124

## Slide 39
Пункт 18(2)
Документы и информация, которые в соответствии с п. 18(1) Правил должны быть представлены гарантирующему поставщику:
а) документы технического учета ЖФ, содержащие сведения о состоянии ОИ;
б) документы на установленные ОПУ и сведения о проведении их ремонта, замены, поверки, информация об оснащении помещений в МКД ИПУ, общими (квартирными) ПУ, в том числе информация о каждом установленном ИПУ, общем (квартирном) ПУ (технические характеристики, год установки, факт замены / поверки), дата последней проверки технического состояния и последнего контрольного снятия показаний;
в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) ПУ ЭЭ на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям, журнал осмотра;
г) инструкция по эксплуатации МКД по форме, установленной Минстроем РФ.
Инструкция включает в себя рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту ОИ, рекомендуемые сроки службы отдельных частей ОИ, а также может включать в себя рекомендации проектировщиков, поставщиков строительных материалов и оборудования, субподрядчиков

## Slide 40
Пункт 21
Для учета потребляемой ЭЭ подлежат использованию ПУ класса точности, соответствующего требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ.
Установка (за исключением вновь вводимых в эксплуатацию МКД) и допуск в эксплуатацию ОПУ ЭЭ в МКД осуществляются гарантирующим поставщиком в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике.
С 01.01.2022 установке и допуску в эксплуатацию подлежат ОПУ ЭЭ, соответствующие требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета ЭЭ

## Slide 41
Пункт 22
Определение объемов ЭЭ, потребляемых при использовании и содержании ОИ МКД,
в случае двукратного недопуска ИКУ представителей гарантирующего поставщика для установки и подключения ОПУ ЭЭ к интеллектуальной системе учета ЭЭ,
проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию ОПУ ЭЭ и компонентов интеллектуальной системы учета ЭЭ, а также ИПУ/ общих ПУ, в помещениях, отнесенных к ОИ МКД,
в случае вмешательства в работу ОПУ ЭЭ и компонентов интеллектуальной системы учета ЭЭ,
необеспечения сохранности пломб, знаков визуального контроля (при их наличии), установленных в отношении такого ПУ,
осуществляется исходя из Н в целях содержания ОИ в МКД с учетом повышающего коэффициента 1,5